## Slide 1: Thermostat verstehen
TeamEnergy.org

## Slide 2: Unsere Themen
Woraus besteht ein Thermostat?
Wie funktioniert ein Thermostat?
Wie können wir ihn überprüfen?

## Slide 3: Aufbau eines Thermostaten
Ordne diese Teile zu:
    Ausdehnungselement
    Drehgriff
    Rückstellfeder
    Übertragungsstift
    Ventil mit Ventilstift

## Slide 4: Aufbau eines Thermostaten
Ordne diese Teile zu:
    Ausdehnungselement
    Drehgriff
    Rückstellfeder
    Übertragungsstift
    Ventil mit Ventilstift

## Slide 5: Wie funktioniert ein Thermostat?
Was ist hier los?
    Der Thermostat steht auf Stufe 1
    Das Ventil ist teilweise offen
    Es fließt warmes Wasser in den Heizkörper
    Es wird im Raum nicht wärmer als 15 Grad

## Slide 6: Wie funktioniert ein Thermostat?
Was ist jetzt passiert?
    Die Heizung steht noch auf Stufe 1
    Im Raum sind 15 Grad erreicht
    Das Ausdehnungselement hat sich etwas gedehnt und drückt auf den Stift
    Das Ventil ist jetzt geschlossen
    Es fließt kein heißes Wasser mehr in den Heizkörper

## Slide 7: Wie funktioniert ein Thermostat?
Und nun?
    Der Thermostat steht jetzt auf Stufe 3
    Der Raum kann 20 Grad warm werden
    Das Ausdehnungselement hat sich weiter gedehnt
    Das Ventil ist noch offen
    Es fließt weiter heißes Wasser in den Heizkörper

## Slide 8: Wie funktioniert ein Thermostat?
Wie geht es weiter?
    Der Thermostat steht noch auf Stufe 3
    Der Raum hat jetzt 20 Grad erreicht
    Das Ausdehnungselement hat sich noch weiter gedehnt
    Das Ventil ist jetzt geschlossen
    Es fließt kein heißes Wasser mehr in den Heizkörper
    Es wird nicht mehr wärmer im Raum

## Slide 9: Wie funktioniert ein Thermostat?
Endspurt!
    Der Thermostat steht jetzt auf Stufe 5
    Der Raum wird bis 30 Grad warm
    Das Ausdehnungselement dehnt sich noch weiter aus
    Das Ventil ist maximal offen
    Es fließt viel heißes Wasser in den Heizkörper
    Es wird noch wärmer im Raum (bis 30 Grad)

## Slide 10: Wie überprüfen wir den Thermostat?

## Slide 11: Wie überprüfen wir den Thermostat?